## Slide 1: PERFILES DE MOVILIDAD EN PACIENTES CON OXIGENOTERAPIA CRONICA DOMICILIARIA
Lic. Morel Vulliez Gastón
Centro del parque
H.I.G.A Eva Perón
morelvulliezgaston@yahoo.com.ar

## Slide 2
Declaro no tener conflictos de intereses
morelvulliezgaston@yahoo.com.ar

## Slide 3: OXIGENOTERAPIA CRONICA DOMICILIARIA
La administración de oxigeno (O2) un mínimo de 16 horas diarias en pacientes epoc con hipoxemia grave mejora su supervivencia y su calidad de vida
Notes: Dos grandes estudios de la decada del ochenta

## Slide 4
existe una creciente evidencia de que los pacientes con EPOC que realizan actividades cotidianas en forma sostenida tienen una reducción del riesgo de reingreso hospitalario por exacerbación.
Garcia-Aymerich J, Farrero E, Felez MA, Izquierdo J, Marrades RM,
Anto JM, et al. Risk factors of readmission to hospital for a COPD exacerbation: a prospective study. Thorax 2003;58(2):100-105.

## Slide 5
La rehabilitación pulmonar asociada a la administración de oxigenoterapia crónica domiciliaria determina una mejoría en la calidad de vida, reduce las complicaciones y la mortalidad relacionada a la EPOC.
Ries AL, Bauldoff GS, Carlin BW, Casaburi R, Emery CF, Mahler
DA, et al. Pulmonary rehabilitation. Joint ACCP/AACVPR evidencebased
clinical practice guidelines. Chest 2007;13(Suppl 5):4S-42S

## Slide 6: PRESCRIPCION DE OCD
Tener en cuenta la movilidad del paciente
El perfil de movilidad del paciente esta determinado por los hábitos de desplazamiento.
Compromisos sociales y laborales

## Slide 7: PRESCRIPCION DE OCD
Seleccionar la fuente de O2 mas adecuada.
Prescribir un flujo de O2 adecuado en función del domicilio y ambulatorios
Flujos continuos o pulsátil.

## Slide 8: OCD EN DOMICILIO
CONCENTRADORES ESTACIONARIOS
Indicados en pacientes con movilidad reducida
Flujos de O2 de 1 a 10 l/min
Bajo costo de mantenimiento
Pureza de O2 de 90% +_ 5%
Fuente de energía eléctrica
Fuente de O2 gaseoso de back up o traslado

## Slide 9: OCD EN DOMICILIO

## Slide 10: OCD EN DOMICILIO
SISTEMAS DE OXIGENO LIQUIDO
Gran capacidad de almacenamiento
1 l : 860 l de oxigeno gaseoso.
Flujos de O2 de 1 a 15 l/min
Pureza de 99% de O2
Recarga de la mochila permite autonomía fuera del domicilio

## Slide 11: Sistemas de oxigeno liquido
Autonomía: Duración mochila / 2

## Slide 12: SISTEMAS DE OXIGENO LIQUIDO
 |  | Sprint | Helios Plus | Spirit | Escort | EasyMate
Capacity |  |  |  |  |  | 
 | Liquid (liters) | 0.63 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.34
 | Gaseous (liters) | 513 | 308 | 308 | 275 | 277
 | Liquid (lbs.) | 1.5 | 0.9 | 0.91 | 1.14 | .94
Duration @ 2 Lpm (hrs.) |  |  |  |  |  | 
 | Continuous | 4 | N/A |  | 2.3 | N/A
 | Conserver | N/A | 7 | 7.8 | 7.8 | 8
 |  | Comp. 550 | Helios Marathon | Caire Spirit 600
Capacity |  |  |  | 
 | Liquid (liters) | 0.67 | 0.85 | 0.63
 | Gaseous (liters) | 542 | 685 | 516
 | Liquid (lbs.) | 1.6 | 2 | 1.5
Duration @ 2 Lpm (hrs.) |  |  |  | 
 | Continuous | 4.6 | 5.6 | 4
 | Conserver | 8.5 | 17 | 13

## Slide 13: REGULADORES DE FLUJO INTERMITENTE
PUEDEN ENTREGAR PULSOS DE OXIGENO FIJO EN CADA RESPIRACION
PUEDEN ENTREGAR PULSOS DE OXIGENO VARIABLE EN FUNCION DE UN VOLUMEN DE O2 ENTREGADO POR MINUTO

## Slide 14: Titulación de flujo intermitente
Todos los pacientes que poseen un
dispositivo de flujo intermitente deben ser evaluados clínicamente y titular
el flujo intermitente requerido por el dispositivo
empleado, con el fin de garantizar el suministro de oxígeno óptimo
durante el reposo y durante las actividades rutinarias de la vida diaria.
Doherty DE, Petty TL. Recommendations of the 6th Long-Term
Oxygen Therapy Consensus Conference. Respir Care 2006;51(5):
519-525

## Slide 15: CONCENTRADORES DE OXIGENO PORTATILES
Utilizan una fuente eléctrica y baterías de litio
Autonomía infinita
Resuelve todos los problemas de limitación de movilidad
Garantizan la entrega de oxigeno a todos los pacientes
Notes: Los primeros aparecieron en la decada del 90

## Slide 16: ES ESTO POSIBLE ?

## Slide 17: CONCENTRADORES PORTATILES DE OXIGENO
Peso no mayor de 3.7 kg
Producción de + 90% de O2
Producción de + 2 L de O2
Autonomía mínima de 4 horas
Petty TL. Historical highlights of long-term oxygen therapy. Respir
Care 2000;45(1):29-36.

## Slide 18: CONCENTRADORES PORTATILES DE OXIGENO
FLUJO CONTINUO Y PULSATIL
PULSATIL

## Slide 19: Concentradores de pulso
Utilizan pulsos de oxigeno de volumen variable según el modelo .
Producen desde 450 ml/m hasta 1250 ml/m.
Pureza de O2 desde 87% hasta 95%
Mayor autonomía energética
El aumento de la frecuencia respiratoria produce:
Disminución del volumen del pulso
Disminución de la pureza de O2
Caída de la FIO2

## Slide 20: Performance Comparison of 4 Portable Oxygen Concentrators Robert L Chatburn and Thomas J Williams
RESPIRATORY CARE • APRIL 2010 VOL 55 NO 4

## Slide 21: Performance Comparison of 4 Portable Oxygen Concentrators Robert L Chatburn and Thomas J Williams
RESPIRATORY CARE • APRIL 2010 VOL 55 NO 4

## Slide 22: Performance Comparison of 4 Portable Oxygen Concentrators Robert L Chatburn and Thomas J Williams
RESPIRATORY CARE • APRIL 2010 VOL 55 NO 4

## Slide 23: Performance Comparison of 4 Portable Oxygen Concentrators Robert L Chatburn and Thomas J Williams
RESPIRATORY CARE • APRIL 2010 VOL 55 NO 4

## Slide 24: Performance Comparison of 4 Portable Oxygen Concentrators Robert L Chatburn and Thomas J Williams
RESPIRATORY CARE • APRIL 2010 VOL 55 NO 4

## Slide 26: Performance Comparison of 4 Portable Oxygen Concentrators Robert L Chatburn and Thomas J Williams
RESPIRATORY CARE • APRIL 2010 VOL 55 NO 4

## Slide 27: CONCENTRADORES DE FLUJO CONTINUO
Permiten entregar volúmenes de O2 por respiración mayores
Permite obtener una FIO2 mayor
Menor autonomía
Mayor peso y niveles de ruido

## Slide 28
RESPIRATORY CARE • JANUARY 2013 VOL 58 NO1

## Slide 29
RESPIRATORY CARE • JANUARY 2013 VOL 58 NO1

## Slide 32: OCD EN ACTIVIDADES LABORALES
Satisfacer las demandas del domicilio, transporte y en el trabajo exige duplicación de fuentes de O2.
Concentradores estacionarios domiciliarios y CPO para traslado y actividad laboral.
Oxigeno liquido no es una opción.

## Slide 33: SALIDAS RECREATIVAS
Las salidas del domicilio de menos de 4 horas pueden realizarse con oxigeno liquido.
Superado ese tiempo los CPO son la opción de elección dado la presencia de fuentes eléctricas en bares, cines, teatros, etc.

## Slide 34: SALIDAS VACACIONALES
Si la movilidad es reducida ( hoteles all inclusive) la misma fuente domiciliaria puede ser trasladada (oxigeno liquido)
Si exigimos desplazamientos los CPO llevan la ventaja sobre el oxigeno liquido.

## Slide 35: OCD EN TRANSPORTE
Auto: si los traslados son cortos el oxigeno liquido puede ser una opción.
Ante traslados mas largos los CPO son la opción dado las tomas de energía en los vehículos (encendedor).

## Slide 36: OCD EN TRANSPORTE
Colectivos de larga distancia: los CPO son la opción y se pueden cargar en la cabina del conductor o sector de azafatas.
uso de baterías cargadas prolonga la autonomía .

## Slide 37: OCD EN VUELOS
No esta permitido el oxigeno liquido
Los CPO están aprobados por la FAA
Se debe dar aviso a la aerolínea previamente
Se debe llevar baterías de repuesto por el tiempo
de vuelo mas 3 horas.
Primera Clase posee enchufes en los asientos,
(llevar adaptadores)

## Slide 38: RESUMIENDO
Se debe evaluar los perfiles de movilidad de los pacientes.
Elegir la fuente adecuada
Titular el flujo o setting
Pulsátil o continuo
Saturometria con el dispositivo, preferentemente test de caminata de 6 minutos.

## Slide 39
MUCHAS GRACIAS